ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ГОСТР
56165—
2019

ГОСТР
56165—
2019

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Метод установления допустимых промышленных
выбросов с учетом экологических нормативов

Издание официальное

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт охраны атмо-
сферного воздуха» (АО «НИИ Атмосфера»)

2	ВНЕСЕН Техническим комитетом ло стандартизации ТК 457 «Качество воздуха»

3	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17 сентября 2019 г. No 692-ст

4	ВЗАМЕН ГОСТ Р 56165—2014

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. Nv 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из-
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (ло состоянию на 1 января текущего
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин-
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства ло техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стзндартииформ. оформление. 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	 1

2	Термины и определения	 1

3	Основные положения	 2

4	Установление допустимых промышленных выбросов загрязняющих веществ

с учетом экологических нормативов качества атмосферного воздуха	 4

Библиография	 5

Введение

Настоящий стандарт определяет метод установления допустимых промышленных выбросов с
учетом экологических нормативов качества атмосферного воздуха, направленных на сохранение есте-
ственных экологических систем (лесных экосистем), в т. ч. особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Стандарт предназначен для использования при организации и проведении работ по оценке
воздействия на атмосферный воздух, создаваемого выбросами хозяйствующих субъектов, в эоне вли-
яния которых располагаются сохраняемые естественные экологические системы, в том числе ООПТ.

Метод установления допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормативов
качества атмосферного воздуха предусматривает определение массы загрязняющего вещества, по-
ступающего в атмосферный воздух из каждого источника и совокупности источников хозяйствующего
субъекта, при которой обеспечивается непревышение установленного для этого загрязняющего веще-
ства экологического норматива с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и других требо-
ваний в области охраны атмосферного воздуха.

Критериями качества атмосферного воздуха являются установленные для рассматриваемой эко-
логической системы, в том числе ООПТ, показатели экологических нормативов, выраженные макси-
мальными разовыми или осредненными за длительный период (сезон, год), а частности, среднегодовы-
ми предельно допустимыми концентрациями загрязняющего вещества в атмосферном воздухе.

1	Область применения

1.1	Настоящий стандарт определяет метод установления допустимых промышленных выбросов с
учетом экологических нормативов качества атмосферного воздуха.

1.2	Стандарт предназначен для применения при организации и проведении работ по оценке воз-
действия на атмосферный воздух, создаваемого выбросами хозяйствующих субъектов, в зоне влияния
которых располагаются сохраняемые естественные экологические системы, в том числе особо охраня-
емые природные территории (ООПТ).

1.3	Стандарт предназначен:

• для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с ис-
точниками выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, в зоне влияния которых распола-
гаются сохраняемые естественные экологические системы, в том числе особо охраняемые природные
территории;

-	для государственных органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, в полномочия которых входит решение про-
блем охраны окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха и особо охраняемых природных
территорий:

-	для проектных, научных или иных организаций, предоставляющих услуги в области охраны ат-
мосферного воздуха.

2	Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1	зоны влияния: Зоны, рассчитанные для совокупности источников выбросов отдельных пред-
приятий, включающие в себя замкнутые линии, проведенные вокруг каждого из основных источников
выброса (труб или других источников) предприятия, и участки местности, где рассчитанная суммарная
концентрация загрязняющих веществ от всей совокупности источников данного предприятия, включая
источники низких и неорганизованных выбросов, превышает 0.05 ПДК.

Примечание — См. также[1].

2.2

особо охраняемые природные территории: Участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и для которых установлен режим особой охраны.

(2]

Издание официальное

муле

муле

2.3

экологический норматив качества атмосферного воздуха: Критерий качества атмосферного
воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняю*
щих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на окружаю-
щую среду.

[[3]. статья 1)

2.4	сохраняемая естественная экологическая система: Объективно существующая часть при-
родной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения,
животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное
целое и связаны между собой обменом веществом и энергией, имеющая особое природоохранное, на-
учное. историко-культурное, эстетическое, сельскохозяйственное и иное ценное значение для субъекта
Российской Федерации.

3	Основные положения

3.1	Метод установления допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормати-
вов качества атмосферного воздуха предусматривает определение массы загрязняющего вещества,
поступающего в атмосферный воздух из каждого источника и совокупности источников хозяйствующего
субъекта, при которой обеспечивается непревышение установленного для этого загрязняющего веще-
ства экологического норматива с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и других требо-
ваний в области охраны атмосферного воздуха no [3J. [4].

3.2	Определение допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормативов каче-
ства атмосферного воздуха проводят для следующих хозяйствующих субъектов:

- в выбросах которых присутствуют загрязняющие вещества, для которых установлены экологиче-
ские нормативы качества атмосферного воздуха:

• в зону влияния выбросов загрязняющих веществ которых попадают сохраняемые экологические
системы, в том числе ООПТ.

3.3	Критериями качества атмосферного воздуха при установлении допустимых промышленных
выбросов с учетом экологических нормативов являются установленные для рассматриваемой экологи-
ческой системы, в том числе ООПТ, показатели экологических нормативов, выраженные максимальны-
ми разовыми или осредненными за длительный период (сезон, год), в частности, среднегодовыми пре-
дельно допустимыми концентрациями (ПДК) рассматриваемого/-го вещества в атмосферном воздухе.

3.4	Основой для проведения работ при установлении допустимых промышленных выбросов с
учетом экологических нормативов качества атмосферного воздуха являются результаты инвентариза-
ции стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (в
отношении действующих хозяйствующих субъектов) и данные проектной документации (в отношении
вводимых в эксплуатацию новых и (или) реконструируемых хозяйствующих субъектов).

3.4.1	При установлении допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормати-
вов. выраженных максимальными разовыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, сбор исходных данных по параметрам источников и количественным характеристикам источ-
ников выбросов осуществляют согласно [5].

3.4.2	При установлении допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормати-
вов. выраженных осредненными за длительный период (сезон, год), в частности, среднегодовыми ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для естественных экологических систем, определяют
осредненные значения параметров источников выбросов за рассматриваемый период (сезон, год), в
том числе среднее значение мощности выброса загрязняющего вещества из рассматриваемого источ-
ника загрязнения атмосферного воздуха при разных режимах его работы за рассматриваемый период
(сезон, год).

Среднее значение мощности выброса /-го загрязняющего вещества на выходе из стационарного
источника загрязнения атмосферы с учетом режимов работы оборудования Мг/, г/с. вычисляют по фор-

где Тп — время работы источника загрязнения атмосферы за рассматриваемый период;

п — количество режимов работы источника загрязнения атмосферы за рассматриваемый период;
Мср — среднее значение разового выброса /-го загрязняющего вещества на «л» режиме работы
источника загрязнения атмосферы, г/с;

Трп — время работы источника загрязнения атмосферы на определенном режиме.

3.4.3	Для стационарных источников выбросов применяют также расчетные методы определения
значения мощности выброса. При использовании в ходе инвентаризации источников выбросов рас-
четных (балансовых) методов среднее значение мощности выброса загрязняющего вещества Mt-. по-
ступившего в атмосферный воздух из источника загрязнения атмосферного воздуха, определяют на ос-
нове показателей удельных технологических выбросов, характеризующихся массой рассматриваемого
загрязняющего вещества, отнесенной к расходу сырья, материалов, энергии, количеству изготовленной
продукции и т. п. с учетом разных режимов работы источника.

3.5	При определении допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормативов
применяют методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе.

3.5.1	Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для хозяйствующих
субъектов, в зоне влияния выбросов которых располагаются сохраняемые естественные экологические
системы, в т. ч. ООПТ, выполняют, исходя из условия непревышения суммы максимальной разовом или
осредненной за длительный период (сезон, год), в частности, среднегодовой концентрации /-го загряз-
няющего вещества в атмосферном воздухе, создаваемой выбросом хозяйствующего субъекта, и фо-
новой концентрации этого вещества, создаваемой выбросами других объектов (Qc/M/). в долях ПДК3 „}.
экологического норматива качества атмосферного воздуха. Данное условие выражается неравенством:

WWW1'	(2)

где qnp/ — концентрация, в долях ПДК. вычисляемая по формуле

<3)

здесь Спр- — приземная концентрация /-го загрязняющего вещества, создаваемая выбросами рас-
сматриваемого хозяйствующего субъекта, рассчитанная по утвержденной в установлен-
ном порядке методике [1]. мг/м3;

ПДКэну —предельно допустимое значение концентрации рассматриваемого /-го загрязняющего
вещества в атмосферном воздухе, установленное для естественной экологической си-
стемы. в т. ч. для ООПТ, мг/м3, выраженное максимальной разовой или осредненной за
длительный период (сезон, год), среднегодовой ПДК рассматриваемого /-го загрязняю-
щего вещества в атмосферном воздухе;

— максимальное разовое или среднегодовое значение фоновой концентрации загрязняю-
щего вещества, в долях ПДКЭ .

3.5.2	Фоновое значение концентрации руф/, которое должно относиться к периоду осреднения ис-
пользуемого экологического норматива качества атмосферного воздуха, учитывают при условии вы-
полнения следующего неравенства:

qnp? > 0.1 ПДК, и/.	(4)

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе сохраняемой
экологической системы, в т. ч. ООПТ, не превышает 0,1 ПДК. то фоновое загрязнение воздуха прини-
мается равным нулю.

3.5.3	Выполнение условия (2) и формулы (3) достаточно проверять в пределах естественной эко-
логической системы. При выявлении зон превышения экологических нормативов качества атмосфер-
ного воздуха по результатам расчета значений концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе определяют вклады источников выбросов в уровень загрязнения атмосферного воздуха сохра-
няемых естественных экологических систем.

Для источников, вносящих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы с учетом эко-
логических нормативов качества атмосферного воздуха, разрабатывают мероприятия по снижению
негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ до соблюдения экологических нормативов
качества атмосферного воздуха, в т. ч. для источников объектов категории 1. оказывающих значитель-
ное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших
доступных технологий, разрабатывают программы повышения экологической эффективности, для ис-
точникое объектов категорий II и III. оказывающих умеренное и незначительное негативное воздействие
на окружающую среду, разрабатываются планы мероприятий по охране окружающей среды по [4].

В случае отсутствия зон превышения экологических нормативов качества атмосферного воздуха
дополнительные ограничения на планируемую хозяйственную и иную деятельность не требуются.

4	Установление допустимых промышленных выбросов загрязняющих
веществ с учетом экологических нормативов качества атмосферного
воздуха

4.1	Установление допустимых промышленных выбросов загрязняющих веществ с учетом экологи-
ческих нормативов качества атмосферного воздуха проводят в рамках действующего законодательства
согласно (3).

4.2	Устанавливаемые допустимые промышленные выбросы загрязняющих веществ с учетом эко-
логических нормативов качества атмосферного воздуха, выраженных максимальными разовыми кон-
центрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и осредненными за длительный период
(сезон, год), среднегодовыми предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе, характеризуются следующими величинами:

-	значением валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в тоннах в год. от-
ражающим суммарное значение массы выброса за год с учетом производственной изменчивости хозяй-
ственной деятельности, сезонной нагрузки, расхода сырья и материалов;

-	значением валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в тоннах в год для
конкретного источника выброса, отражающим массу выброса за год с учетом режимов работы техноло-
гического оборудования, сезонной нагрузки, расхода сырья и материалов.

4.3	Устанавливаемые допустимые промышленные выбросы загрязняющих веществ с учетом эко-
логических нормативов качества атмосферного воздуха, выраженных максимальными разовыми кон-
центрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, характеризуются следующими величи-
нами:

-	максимально разовым значением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
граммах в секунду, отражающим наибольшую массу выбросов этих веществ в течение 20 мин из сово-
купности одновременно работающих источников хозяйствующего субъекта;

-	максимально разовым значением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
граммах в секунду для конкретного источника выброса, отражающим наибольшую массу выбросов этих
веществ в течение 20 мин.

4.4	Устанавливаемые допустимые промышленные выбросы загрязняющих веществ с учетом эко-
логических нормативов качества атмосферного воздуха, выраженных осредненными за длительный
период (сезон, год), среднегодовыми предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе, характеризуются следующими величинами:

-	осредненным за длительный период (сезон, год) значением выброса загрязняющего вещества
за год в атмосферный воздух в граммах в секунду, отражающим среднее значение массы выбросов
этих веществ за год из совокупности одновременно работающих источников хозяйствующего субъекта;

-	средним значением выброса загрязняющего вещества за год в атмосферный воздух в граммах
в секунду для конкретного источника выброса, отражающим среднее значение массы выбросов этих
веществ за длительный период (сезон, год).

Библиография

[1]	Приказ Минприроды России от 6 июня 2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчета рассеивания
выбросов вредных {загрязняющих) веществ 8 атмосферном воздухе»

[2]	Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

[3]	Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

[4]	Федеральный закон от 10 января 2002 г. N6 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Приказ Минприроды России от 7 августа 2018 г. № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвен-
таризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух. корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате прове-
дения таких инвентаризации и корректировки»

УДК 504.054:504.3.054:006.354

Ключевые слова: естественная экологическая система, особо охраняемая природная территория. эко-
логический норматив качества атмосферного воздуха